Załącznik Nr 1.2. do SIWZ

Zmodyfikowany, zgodnie z treścią odpowiedzi z dnia 21.02.2019 r. na wnioski wykonawców, 
w zakresie:

- Lampy operacyjnej dwuczaszowej

- Systemu okołoporodowego

- Lampy zabiegowej

Wprowadzone zmiany oznaczono na niebiesko.

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYKAZ APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

(sześć pozycji)

# A.	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - FUNKCJONALNYCH

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

| LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Dwukopułowa lampa mocowana do sufitu | TAK |  |
|  | Dwie kopuły jednakowej wielkości oraz wyposażone w identyczną ilość diod LED | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w dwa ramiona, w tym jedno uchylne. | TAK |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego. Zamawiający dopuszcza także lampę w kształcie trójramiennej gwiazdy, przy zachowaniu wszystkich pozostałych, wymaganych parametrów. | TAK |  |
|  | Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga | TAK |  |
|  | Waga każdej kopuły max. 18 kg. | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w min. 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy co najmniej jednego panelu membranowego znajdującego się na kopule. | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp kompatybilne z lampą posiadaną przez Zamawiającego na Sali cięciowej | TAK |  |
|  | System z pamięcią ustawień parametrów świetlnych. | TAK |  |
|  | Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów. | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego: ≥ 220 mm dla każdej kopuły. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie przynajmniej 10 stopni oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 130 000 luks dla każdej kopuły | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25%-100% | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 120cm | TAK |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 40cm – 160cm | TAK |  |
|  | Zakres temperatury barwowej co najmniej 4250K-4450K | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 | TAK |  |
|  | Całkowity pobór mocy maksymalnie 120W | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w 4 uchwyty sterylne. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania. | TAK |  |
|  | Po instalacji – dezynfekcja Sali w formie min. zamgławiania w cenie. | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych zaleca się aby lampa operacyjna oraz lampy zabiegowe pochodziły od jednego producenta | TAK |  |

| SYSTEM OKOŁOPORODOWY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| V | System okołoporodowy składający się z: centrali nadzorczej oraz trzech aparatów KTG | TAK |  |
|  | System nadzoru okołoporodowego: | TAK |  |
|  | 1 stanowisko monitorujące (oprogramowanie, komputer PC, monitor min. 21'', drukarka laserowa) | TAK |  |
|  | oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | kompatybilność oferowanego systemu z oferowanymi aparatami KTG | TAK |  |
|  | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (3 stanowiska) | TAK |  |
|  | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy | TAK |  |
|  | alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | TAK |  |
|  | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | TAK |  |
|  | możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | TAK |  |
|  | możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | TAK |  |
|  | współpraca z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym | TAK |  |
|  | archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | TAK |  |
|  | wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | TAK |  |
|  | identyfikacja typu skurczów macicy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska monitorujące | TAK |  |
|  | Kardiotokograf - 3 kpl w tym, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej – 2 kpl. Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej – 1 kpl., o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości uderzeń serca płodu min. 50 - 210 bpm | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami min. 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
|  | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości częstości uderzeń serca płodu i toco | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia systemu nadzoru i telemetrii KTG | TAK |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką max 6 kg | TAK |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką max 6 kg | TAK |  |
|  | Min. jedno gniazdo RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK |  |
|  | Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej – należy zaoferować w jednym kardiotokografie | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla 3 kpl. kardiotokografów: | TAK |  |
|  | przetwornik toco – 3 szt. przetwornik kardio – 4 szt. znacznik ruchów płodu dla matki – 3 szt. wózek jezdny – 3 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw bezprzewodowych głowic z wyposażeniem bezprzewodowe głowice toco i kardio /waga nie większa niż 150 g/ -monitorowanie pracy serca płodu i czynności macicy w czasie ciąży i porodu czas pracy nie mniej niż 10 godzin zasięg głowic nie mniej niż 80 metrów transmisja cyfrowa współpraca z zaoferowanymi aparatami KTG | TAK |  |

| LAMPA ZABIEGOWA – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Lampa zabiegowa montowana do sufitu lub ściany – do wyboru przez Zamawiającego na etapie dostawy. | TAK |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części | TAK |  |
|  | Waga kopuły poniżej 3,5 kg. | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona z nie mniej niż 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły. Dopuszcza się także funkcje włączania i wyłączania realizowaną poprzez włącznik umieszczony na czaszy lampy, natomiast regulacja natężenia światła - bezdotykowo. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego: 170 mm | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 150cm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 4400K (+/- 100K) | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 | TAK |  |
|  | Całkowity pobór mocy maks. 30W | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 350 mm | TAK |  |
|  | Lampy wyposażone w 4 uchwyty sterylne. Uchwyty sterylne kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego lampą typu hyled | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych lampa operacyjna oraz lampy zabiegowe jednego producenta | TAK |  |
|  | Po instalacji – dezynfekcja Sali w formie min. zamgławiania w cenie. | TAK |  |

B. WYMAGANE WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | WARUNKI OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1. | SPRZĘT FABRYCZNIE NOWY pochodzący z produkcji nie wcześniejszej niż z 2018 r. |  |
| 1.2. | TERMIN DOSTAWY: -zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie |  |
| 1.3. | DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA I PRZESZKOLENIE PERSONELU w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem – koszt ujęty w cenie oferty |  |
| 2. | GWARANCJA |
| 2.1. | OKRES GWARANCJI - okres nie krótszy niż. 24 miesiące od terminu odbioru sprzętu przez zamawiającego - zgodnie z treścią oferty i warunkami gwarancji |  |
| 2.2. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE w okresie gwarancji: zgodnie z zaleceniami producenta – koszt ujęty w cenie oferty. |  |
| 3. | SERWIS GWARANCYJNY |
| 3.1. | MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA USTEREK 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu |  |
| 3.2. | CZAS REAKCJI SERWISU W zakresie czynności - „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”: max. 72 godziny, rozumiane jako czas od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo do przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu. |  |
| 3.3. | W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU, którego naprawa trwać będzie faktycznie dłużej niż 7 dni – począwszy od 8 dnia od zgłoszenia awarii – bezpłatne dostarczenie Zamawiającemu urządzenia zastępczego |  |