Załącznik Nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: ZP 02/19

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:	................................................................... województwo: ……………..

NIP…………………....……	REGON .............................

Nr telefonu: ...............................	Nr faxu .............................

adres e΄mail ……………………………....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artroskopu (zestawu artroskopowego) dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 euro, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:

cena	........... zł netto	+  ....... zł ( .... %VAT)	=	............... zł  brutto

słownie wartość brutto: ………………………………………..................…………………………………….

Wysokość raty miesięcznej: ......................................................................................................................................

(Raty powinny mieć równą wysokość, z tym, że wysokość ostatniej raty może nieznacznie różnić się od pozostałych, jeżeli cena brutto nie da się równo podzielić na 8).

Okres gwarancji na urządzenie:..............lat/a (nie można zaoferować mniej niż 2 lata)

W przypadku pozostawienia pustego miejsca w kryterium „okres gwarancji” Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji 2 lata.

Oświadczamy, że:

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Gwarantujemy niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że:

a)wybór naszej oferty nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

b)wybór naszej oferty będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Obowiązek podatkowy będzie dotyczył  (nazwa/rodzaj  usługi) …………………..………………

objętej  przedmiotem zamówienia a jej  wartość netto  (bez kwoty podatku) będzie wynosiła

[*należy zaznaczyć punkt a) lub b)]

- Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem / dużym* (*niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak □ nie □ Skrót literowy nazwy państwa ……………………

9.Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak □ nie □ Skrót literowy nazwy państwa ……………………

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

(miejscowość, data)	(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Numer sprawy: ZP 02/19

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania użytkowo - techniczne dla

artroskopu (zestawu artroskopowego)

dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

(wypełnia Wykonawca)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………........................................................

Producent/firma: ……………………….…...................................................................................

Rok produkcji:  ....................

|  |  | Parametr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Oferowany sprzęt, fabrycznie nowy, nie powystawowy oraz nie rekondycjonowany | TAK |  |
| 2. | Deklaracja(e) zgodności CE dla aparatury medycznej | TAK/ załączyć |  |
|  | Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i |  |  |
| 3. | system zarządzania obrazem (system dokumentacji medycznej) | TAK/Podać |  |
| 4. | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w |  |  |
|  | jednej obudowie typu 3 w 1 | TAK/Podać |  |
|  | Źródło Światła LED |  |  |
| 5 |  | TAK/Podać |  |
| 6. | Technologia: LED (zimne źródło światła) | TAK/Podać |  |
| 7. | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7 lat gwarancji) | TAK/Podać |  |
| 8. | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | TAK/Podać |  |
| 9. | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów | TAK/Podać |  |
| 10. | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna | TAK/Podać |  |
| 11. | Wskaźnik oddawania barw:min. 70 CRI | TAK/Podać |  |
| 12. | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość |  |  |
|  | impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK/Podać |  |
| 13. | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych |  |  |
|  | producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus. | TAK/Podać |  |
| 14. | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | TAK/Podać |  |
| 15. | Sterownik kamery 4K: | TAK/Podać |  |
| 16. | Rozdzielczość sterownika kamey 4K UHD min:3840 x 2160px | TAK/Podać |  |
| 17. | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację | Podać |  |
| 18. | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | TAK/Podać |  |
| 19. | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | TAK/Podać |  |
| 20. | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D | TAK/Podać |  |

| 21. | Wejście wideo: min 1 x DVI-D | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Funkcja Picture in Picture PiP | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu |  |  |
| 23. | Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę |  |  |
|  | internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | TAK/Podać |  |
|  | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą |  |  |
|  | przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół |  |  |
| 24. | sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy |  |  |
|  | kamery) | TAK/Podać |  |
| 25. | 1x audio IN, 1x audio OUT, | TAK/Podać |  |
| 26. | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 | TAK/Podać |  |
| 27. | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s | TAK/Podać |  |
| 28. | Złącze wyrównywania potencjałów POAG | TAK/Podać |  |
| 29. | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada | TAK/Podać |  |
| 30. | Złącze tabletu sterującego | TAK/Podać |  |
| 31. | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | TAK/Podać |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD |  |  |
| 32. |  | TAK/Podać |  |
| 33. | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | TAK/Podać |  |
|  | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień |  |  |
| 34. | procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur |  |  |
|  | oraz operatorów | TAK/Podać |  |
| 35. | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa | TAK/Podać |  |
| 36. | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy |  |  |
| 37. | ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, wporyzator, |  |  |
|  | insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | TAK/Podać |  |
|  | Archiwizator medyczny |  |  |
| 38 |  | TAK/Podać |  |

|  | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 100 GB, przechwytywanie obrazu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. |  |  |
|  | w formacie HD MPEG 4 | TAK/Podać |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, |  |  |
| 40. | placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, |  |  |
|  | data urodzenia). | TAK/Podać |  |
| 41. | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | TAK/Podać |  |
| 42. | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu | TAK/Podać |  |
| 43. | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów |  |  |
| 44. | poprzez: Usb, tablet, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) |  |  |
|  | bez dodatkowego oprogramowania | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością |  |  |
| 45. | wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do |  |  |
|  | archiwizacji | TAK/Podać |  |
| 46. | Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym - 1szt | TAK/Podać |  |
| 47. | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim | TAK/Podać |  |
| 48. | Przekątna ekranu min. 11 cali rozdzielczość min. 2560x1600px | TAK/Podać |  |
| 49. | Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej konsoli. |  |  |
|  |  | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia profili chirurgów z paramtrami charakterystycznymi jak: |  |  |
|  | indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych |  |  |
| 50. | filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi |  |  |
|  | zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | TAK/Podać |  |
|  | Możliwośc ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu |  |  |
| 51. | takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno |  |  |
|  | autowykrywania, kontrast, ustawienia źróła światła | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje |  |  |
| 52. | przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno |  |  |
|  | automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | TAK/Podać |  |
| 53. | Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px | TAK/Podać |  |
| 54. | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | TAK/Podać |  |
| 55. | Skanowanie progresywne | TAK/Podać |  |

| 56. | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57. | Zoom cyfrowy min. 1,5x | TAK/Podać |  |
| 58. | 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany |  |  |
|  | śródoperacyjnej min. 12 funkcji | TAK/Podać |  |
| 59. | Obudowa głowicy wykonanan z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna | TAK/Podać |  |
| 60. | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca | TAK/Podać |  |
| 61. | Stosunek sygnału do szumu min. 50dB | TAK/Podać |  |
| 62. | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg | TAK/Podać |  |
| 63. | Głowica wyposażona w coupler ze standardowym podłączeniem do optyk z |  |  |
|  | możliwością blokady obrotu optyki | TAK/Podać |  |
| 64. | Monitor medyczny endoskopowy 4K 32 cale | TAK/Podać |  |
| 65. | Rozmiar monitora min. 32 cale | TAK/Podać |  |
| 66. | Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji | TAK/Podać |  |
| 67. | Format obrazu 16:9 | TAK/Podać |  |
| 68. | Wielkość plamki max. 0,18mm | TAK/Podać |  |
| 69. | Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px | TAK/Podać |  |
| 70. | Obsługa kolorów min. 1,073 miliarda kolorów (10bit) | TAK/Podać |  |
| 71. | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | TAK/Podać |  |
| 72. | Czas reakcji Matrycy LCD max. 9ms | TAK/Podać |  |
| 73. | Jasność min. 550cd/m² | TAK/Podać |  |
| 74. | Współczynnik kontrastu min. 1400:1 | TAK/Podać |  |
| 75. | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | TAK/Podać |  |
| 76. | Wejścia wideo min: 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 1x 3G-SDI | TAK/Podać |  |
| 77. | Wyjście wideo min: 1x 3G-SDI, 1xDVI | TAK/Podać |  |
| 78. | Ochrona ekranu poprzez dwustronne, antyrefleksyjne szkło alkaliczno- |  |  |
|  | glinokrzemianowe | TAK/Podać |  |
| 79. | Waga monitora max. 13 kg | TAK/Podać |  |
| 80. | Konsola do obsługi shavera | TAK/Podać |  |

| 81. | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | elektrycznych | TAK/Podać |  |
| 82. | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | TAK/Podać |  |
| 83. | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK/Podać |  |
| 84. | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie | TAK/Podać |  |
| 85. | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: |  |  |
|  | standardowy,efektywny, agresywny | TAK/Podać |  |
| 86. | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | TAK/Podać |  |
| 87. | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | TAK/Podać |  |
| 88. | Parametry pracy shavera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; oscylacja min. |  |  |
|  | 3000 obr./min. | TAK/Podać |  |
| 89. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK/Podać |  |
| 90. | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | TAK/Podać |  |
| 91. | Rękojeść shavera | TAK/Podać |  |
| 92. | Rękojeść shavera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym | TAK/Podać |  |
| 93. | Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK | TAK/Podać |  |
| 94. | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź z metalowych przycisków na rękojeści | TAK/Podać |  |
| 95. | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach | TAK/Podać |  |
| 96. | Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w |  |  |
| 97. | zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w |  |  |
|  | trybie agresywnym | TAK/Podać |  |
| 98. | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera za pomocą |  |  |
|  | przycisków | TAK/Podać |  |
| 99. | Regulacja ssania od 0 do 100%, | TAK/Podać |  |
| 100. | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm |  |  |
|  | do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań. | TAK/Podać |  |
| 101. | Współpraca uchwytu z ostrzami i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 5,85 mm | TAK/Podać |  |
| 102. | Długość kabla zasilającego min. 4m | TAK/Podać |  |
| 103. | Możliwość odczepiania dźwigni regulującej ssanie celem dokładnego czyszczenia | Podać |  |

|  | shavera |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 104. | Pompa artroskopowa jednorolkowa | TAK/Podać |  |
| 105. | Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanymi programami |  |  |
|  | tematycznymi min. Staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy, małe stawy | TAK/Podać |  |
| 106. | Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min. | TAK/Podać |  |
| 107. | Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg | TAK/Podać |  |
| 108. | Monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym | TAK/Podać |  |
| 109. | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas |  |  |
|  | użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | TAK/Podać |  |
| 110. | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie |  |  |
|  | od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. | TAK/Podać |  |
| 111. | Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub łączonego do pompy i |  |  |
|  | shavera | TAK/Podać |  |
| 112. | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy pompy w czasie rzeczywistym na |  |  |
|  | ekranie monitora endoskopowego | TAK/Podać |  |
| 113. | Możliwość użycia drenów jednorazowy lub drenów dobowych z drenami |  |  |
|  | jednorazowymi pacjenta | TAK/Podać |  |
| 114. | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | TAK/Podać |  |
| 115. | Konsola do waporyzacji bipolarnej | TAK/Podać |  |
| 116. | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem |  |  |
|  | parametrami mocy wyjściowej | TAK/Podać |  |
| 117. | Zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra | TAK/Podać |  |
| 118. | Sterowanie poprzez dotykowy ekran LCD | TAK/Podać |  |
| 119. | Moc wyjściowa cięcia min. 390W | TAK/Podać |  |
| 120. | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W | TAK/Podać |  |
| 121. | Praca w systemie bipolarnym | TAK/Podać |  |
| 122. | Możliwość podłączeni sterownika nożnego | TAK/Podać |  |
| 123. | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie |  |  |
|  | zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | TAK/Podać |  |

|  | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 124. | artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej |  |  |
|  | obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu mocy lub ze sterownika nożnego | TAK/Podać |  |
| 125. | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | TAK/Podać |  |
| 126. | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | na ekranie monitora endoskopowego | TAK/Podać |  |
| 127. | Optyka artroskopowa z płaczszem i trokarem, | TAK/Podać |  |
| 128. | Optyka artroskopowa 4K 30º, śr. 4,0 mm długość min. 150 mm, szeroki kat |  |  |
| 129. | Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy do optyki 4,0 mm z dwoma kranikami |  |  |
|  | na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem. | TAK/Podać |  |
| 130. | Wózek artroskopowy | TAK/Podać |  |
| 131. | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, koła wyposażone w nakładki | TAK/Podać |  |
|  | zapobiegające najechaniu na przewód |  |  |
| 132. | Wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą | TAK/Podać |  |
|  | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z |  |  |
| 133. | dodatkową szufladą |  |  |
|  |  | TAK/Podać |  |
| 134. | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasalania |  |  |
| 135. | Nośność półek bez wysuwania min. 45 kg | TAK/Podać |  |

|  | Ukryta w ramie listwa zasilającą z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 136. | oraz kablami uziemienia (min. 6 szt każdego) |  |  |
| 137. | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK/Podać |  |
| 138. | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | TAK/Podać |  |
| 139. | Wózek wyposażony w ruchome ramię do montażu tabletu sterującego | TAK/Podać |  |
| 140. | Centralnie montowane ruchome ramię obrotowe, z min. Dwoma przegłubami i |  |  |
|  | możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, | TAK/Podać |  |
|  | dostosowane do montowania monitorów min. 32 cale |  |  |
| 141. | Uchwyt na głowicę kamert | TAK/Podać |  |
| 142. | Uchwyt na płyny infuzyjne |  |  |
| 143. | Uchwyt na przełącznik nożny | TAK/Podać |  |
| 144. | Zacisk do drenów dobowych |  |  |
| 145. | SERWIS I WARUNKI GWARANCYJNE |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie i podzespoły |  |  |
|  | podlega ocenie zgodnie z SIWZ, tzn: | TAK/PODAĆ |  |
|  | okres gwarancji 2 lata – 10 pkt |  |  |
|  | okres gwarancji 3 lata – 20 pkt |  |  |
|  | okres gwarancji 4 lata- 30 pkt |  |  |
|  | okres gwarancji powyżej 4 lat – 40 pkt |  |  |
| 146. | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny rocznie | Tak, podać ilość |  |
|  | zgodnie z zaleceniami producenta | przeglądów |  |
| 147. | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy |  |  |
|  | gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
| 148. | Wykaz punktów serwisowanych | Podać |  |
| 149. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt | Poniżej 8 |  |
|  | telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [ godz. w dni robocze] | godzin, Podać |  |
| 150. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd | Poniżej 48 |  |
|  | serwisu) [godz. w dni robocze]] | godzin, Podać |  |
| 151. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej | Poniżej 96 |  |
|  | funkcjonalności) [godz. w dni robocze] | godzin, Podać |  |
| 152. | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie papierowej, | Tak |  |
|  | elektronicznej na CD przy dostawie |  |  |
| 153. | Okres zagwarantowania części zamiennych | Min. 10 lat |  |
| 154. | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji | Tak/Podać |  |

…..........................................................................

…...................................................................

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Numer sprawy: ZP 02/19

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

...........................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY* :

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA : Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW : Oświadczam, że zamierzam wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców / całość prac wykonam we własnym zakresie . *

W przypadku udziału podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom ( zgodnie z Załącznikiem Nr 6 ).

*niepotrzebne skreślić

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY :

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z zapisami w SIWZ do przedmiotowego postępowania.

- INFORMACJE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego zakresie:*

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów w następującym zakresie:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................

pieczęć Wykonawcy

...................................................................... data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Numer sprawy: ZP 02/19

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

WYKAZ DOSTAW

| L.p. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonania dostawy | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość brutto zrealizowanej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. poz. 1126).

.........................................................................

data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Numer sprawy: ZP 02/19

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.z 2015 r., poz 184,1618,1634 ), o której mowa w art. 24 ust. ….. pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*

- Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.z 2015 r., poz 184,1618,1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. .......................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.........................................................................

data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:

* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Numer sprawy: ZP 02/19

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Składając ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę ARTROSKOPU - (ZESTAWU ARTROSKOPOWEGO)

dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

podaję wykaz podwykonawców.

| L.p. | Nazwa firmy oraz zakres podwykonawstwa | Adres | Osoba upoważniona do kontaktów | Telefon, fax. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................................................

data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Numer sprawy: ZP 02/19

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr ZP ....../19

zawarta w dniu ...........................................r.

pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie  z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja  34, 19-200 Grajewo, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021376, reprezentowanym przez:

Grzegorza Dembskiego  – Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………….

z siedzibą: ……………………………………………………………………

reprezentowanym przez : …………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

- Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na dostawę ARTROSKOPU (ZESTAWU ARTROSKOPOWEGO)  dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Z 2017 r.poz .1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego - Nr postępowania

ZP 02/19

§2

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia medycznego, tj.: …................................ marki …………………………………, typu …………………………., rok produkcji …...... zwanego w treści umowy „Przedmiotem umowy", zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiącą integralną część umowy .

- Wykonawca gwarantuje, że :

    - Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy , nie powystawowy, instrukcje obsługi w języku polskim ;

    - Oferowany wyrób medyczny objęty przedmiotem umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.).

§3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w Grajewie,                           ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewie , w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy..

- Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania urządzenia przeprowadzi na swój koszt szkolenie z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego- ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19- 200 Grajewo.

- Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o dokładnym terminie dostawy nie później niż na 2 dni przed planowaną dostawą.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dniu dostawy.

§4

Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na Wykonawcy.

§5

1.	Z tytułu dostawy przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie:

kwotę netto :............................................................................................................................ złotych

słownie:............................................................................................................................................

VAT % ……………………………….

kwotę brutto,.......................................................................................................................... złotych

słownie:............................................................................................................................................

- Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają w sobie wszelkie składniki cenotwórcze jak podatki, cła według aktualnie obowiązujących przepisów.

- Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.

- Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy w ośmiu ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Terminy płatności i wysokość rat są następujące:

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

  - do ....................... 2019 r. – kwota ........................... zł,

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 4 umowy.

§6

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres .......... lat liczony od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzętu po

techniczny uruchomieniu.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe, konserwacje, regulacje i sprawdzania .

- W przypadku napraw gwarancyjnych i w ramach rękojmi trwających dłużej niż 14 dni Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach co produkt serwisowany. Termin dostarczenia urządzenia zastępczego wyniesie do 48 h od momentu pisemnego zgłoszenia żądania przez Zamawiającego na nr faksu …………………………………. lub pocztą elektroniczną na adres………………………………………………………

- Naprawa gwarancyjna i w ramach rękojmi dokonywana będzie w terminie do 14 dni od dnia przesłania       pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego .

Przedłuża się okres gwarancji i rękojmi o każdorazowy czas naprawy (tj. od dnia zgłoszenia awarii - do dnia zakończenia naprawy).

Serwis gwarancyjny i w ramach rękojmi na zakupiony sprzęt świadczony będzie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta wg książki(karty) gwarancyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy urządzenia :

  - Dokumentację określającą zasady(warunki) świadczeń usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i

pogwarancyjnym,

§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto,

  - w przypadku zwłoki w dostawie, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.

§8

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA